Fiche N° 14 :

Outillage des ports (notions).

## Fiche 14.1 les fonctions remplies par les grandes catégories d’engins de manutention,

L’outillage d’un port est l’équipement de son infrastructure qui lui permets d’assurer la jonction entre la voie de transport maritime et les moyens de transport intérieur, terrestre ou fluvial.

Cet outillage dépend :

- De la nature du trafic,

- l’importance du trafic,

- De la conception des navires,

- De la marchandise (vrac, conteneurs, …).

Les engins de transbordement (passerelle RORO).

Suivant leur conception, les ouvrages permettent le transbordement des voyageurs et des véhicules (VL, PL). les passerelles permettent de relier le quai au navire, la longueur doit être calculée pour éviter de fortes pentes en fonction du marnage (13 à 14% max.).

Les rampes sont louées à l’usager, par escale, il en a la responsabilité depuis la mise à disposition jusqu’au moment ou l’installation est à nouveau stabilisée et dans une position telle qu’elle permette aux navires de manœuvrer. Le passage de convois exceptionnels est soumis à autorisation de la capitainerie.

La manutention verticale.

Elle peut être effectuée soit par le bord soit par les engins de quai.

Les grues de quai sont des engins mobiles qui roulent le long des ouvrages d’accostage.

Elles sont soit sur voie ferrée, soit automobiles sur pneumatiques.

Accessoires des grues de quai :

- Un chemin de roulement : rails à gorge, sur semelle en béton.

- Des dispositifs d’alimentation électrique : l’engin est connecté sur des prises placées le long du chemin de roulement.

Les grues automobiles sur pneumatiques sont différentes de celles des entreprises de manutention, en ce sens que la cabine est surélevée afin de dominer le pont du navire et avoir une vue sur la cale. D’autre part, le point d’attache de la flèche doit être suffisamment haut afin d’éviter un contact avec la muraille du navire. La capacité de levage est de l’ordre de 35 tonnes (un conteneur).

Les accessoires (palonniers, élingues, nacelles, …) pour le levage pourront être fournis par l’usager ; il devra alors s’assurer de la conformité et validité des contrôles liés à ces accessoires.

La manutention horizontale.

Ce type de manutention et les engins adéquates est utilisée soit sur terre-plein à conteneur, soit sur terminaux RORO.

Sur les terre-plein à conteneurs on trouvera les chariots à fourche ou équipés de spreadler (saisissage des conteneurs).

NOTES.(extraites du « tarif de l’outillage » PAD)

Généralités sur la tarification.

(Rappel : la tarification fait l’objet du livre II du Code des Port).

Taxes d’outillage.

La mise à disposition ou commande des installations portuaires s’effectue dans le cadre :

- Soit d’une prestation de moyens dont les conditions sont explicités dans les document de « tarification de l’outillage » propres à chaque port,

- soit d’une prestation de service dont les modalités sont contractuellement définies dans un contrat d’exploitation passé entre l’opérateur du terminal et le port.

Un tarif est défini par des conditions générales de mise à disposition des installations auxquelles s’ajoutent des dispositions particulières d’exploitation liées à chacune d’entre elles.

Mise à disposition.

En général les installations sont mise à disposition selon des tranches horaires dites :

- Shift, tranches de 8 heures

- Vacation, tranches de quatre heures.

Ces tranches sont susceptibles de modifications, en temps et en coût, dans certains cas de commande en week-end, de nuit, …

Commandes, décommandes.

Les installations font l’objet d’une commande par l’usager.

Ces commandes doivent respecter des heures et dates limites de dépôt. Elles doivent en plus préciser :

- Date d’emploi

- Horaire de travail

- Puissance utilisée équipement annexes à prévoir

- …

- montage, démontage, essais d’équipement.

- Dispositions particulières d’exploitation (nettoyage, …)

Les décommandes, sans paiement d’indemnités, sont possibles dans le respect des conditions fixées par le port. Les commandes tardives sont susceptibles d’une taxe dite « de commande tardive » en plus de la réserve de disponibilité du personnel d’exploitation.

Les engins et leur personnel de conduite sont placés entièrement sous les ordres et responsabilité de l’usager, celui-ci doit respecter les conditions d’utilisation et consignes permanentes d’outillage.

Tarification, contenu des prix.

Déductions.

Ne seront pas facturées :

- Les temps de pannes

- Les coupures EDF,

- En cas de grève du personnel.

Ne donnent pas lieu à déduction :

- Les arrêts d’exploitation dont la responsabilité n’incombe pas au PAD,

Taxe de stockage.

Les hangars ou terre-pleins seront l’objet d’un contrat d’amodiation (perception d’une redevance périodique) ou seront non amodié.

Les terre-pleins sont divisés en zone de stockage selon la distance du bord à quai.

Hangars et terre-pleins amodiés.

La périodicité et les conditions de règlement sont stipulés dans le contrat d’amodiation.

La périodicité peut être de sept, quinze jours, un moi, bimestriel ou annuel, avec possibilité de prolongation au moi, et sur la base du M².

Hangars et terre-pleins non-amodiés.

Les commandes seront présentées selon les délais imposés par le port. Elles devront contenir certains éléments, notamment la nature et la quantité de marchandise prévue d’être stockée.

Les hangars sont loués à la tonne par M², les terre-pleins au M².

Conditions d’exploitation.

Elles précisent les responsabilités de l’usager, en ce qui concerne l’assurance (incendie, perte, vol), le gardiennage, dégâts causés aux installations, nettoyage.

Conditions spécifiques liées aux contrats d’exploitation.

Le contrat d’exploitation définit les conditions d’exploitation d’un terminal à un opérateur.

Il en fixe les modalités :

- Techniques

- Financières

Il constitue une Autorisation d’Occupation du domaine public portuaire.

Un contrat d’exploitation est pluriannuel. Sa durée est contractuelle, sa pérennité est liée au niveau d’activité assurée.

La mise à disposition de hangars, terre-pleins, feront l’objet d’une redevance annuelle.

La mise à disposition de l’outillage sur la base d’une prestation de service dont les modalités seront définies par le contrat d’exploitation.